OLEO de teca

### CODIGO: XTACTE00

DESCRIÇÃO	: Óleo de Teca, de grande poder impregnante, protege as madeiras “duras” especialmente de origem tropical como teca, iroco, etc. e da intempérie no caso de madeiras novas. Ao mesmo tempo que, às madeiras velhas e descoloridas pelo tempo, lhes devolve a sua perda de flexibilidade e textura ao enriquecê-las com os seus óleos naturais.

UTILIZAÇÃO: 	O Óleo de Teca constitui o mais tradicional e efectivo tratamento enriquecedor e protector de madeiras nobres submetidas à intempérie como é o caso do mobiliário de jardim, portas de madeira etc.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento: Acetinado

Cor:	Incolor.

Densidade: 0.80-0.82 Kg./lt

Conteúdo em sólidos:	30±1% em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto:  2 horas Manipulável: 3 horas

Rendimento teórico:	10-18 m2/lt..

Ponto de inflamação:	46ºC

Etiqueta COVs: Não precisa etiqueta

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação: 		Pulverização, trincha ou boneca

Limpeza: 	Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos depois de utilizar.

## NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Sobre madeiras tropicais limpas, secas e desengorduradas. Aplicar e acabar com abundante água doce. Eliminar se ficarem restos de óleo ou uma camada superficial acinzentada lixando superficialmente, eliminando os restos de sujidade.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 750 ml.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a data de fabrico, na embalagem original.

Evitar a exposição directa do sol.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto. Aplicar com ventilação adequada.

Evitar a inalação prolongada e utilizar protecção respiratória se for necessário.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.