ACRITON XYL FUNDO Protector

#### CODIGO: XTAFPI00

DESCRIÇÃO: Preparação impregnante para a madeira, que actua em profundidade de um modo completo defendendo-a contra a penetração da agua.

UTILIZAÇÃO: Adequado como impregnação e preparação protectora de

superfícies e construções de madeira em exteriores e interiores.

# CARACTERÍSTICAS

- Grande facilidade de aplicação.

- Penetra profundamente na madeira, tapa os poros e facilita a aderência de camadas posteriores dos produtos protectores.

- Uma vez seco é inodoro. Não é tóxico para os animais nem plantas. Não aplicar em colmeias.

- HIDROFUGO: Repelente à agua, protegendo contra a humidade.

DADOS TÉCNICOS

Cor:		Incolor,

Densidade: 	0,86-0,90 kg/lt

Conteúdo em sólidos: 44±1% em peso

Tempo de secagem: Ao tacto: 12-24 horas, segundo estado e porosidade da madeira .

Repintura: de 24 -48 horas segundo o tipo de madeira e condições atmosféricas.

Rendimento teórico: 6.5-10 m²/lt

Ponto de inflamação:	45ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (e) (500/400) Máx. COVs 495g/l

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha	/ Rolo 	Pistola Aerográfica  Imersão

Não diluir

Limpeza:			Limpar os utensílios com diluente Sintéticos e Oleosos

Observações: 	Em madeiras com um grau de humidade superior a 20 % não é aconselhável a sua aplicação.

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto para aplicar

## NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Aplicar em camadas finas e bem estendidas: à trincha/ rolo, pistola e imersão, tal e qual vem na embalagem, não precisa diluição.

Tempo de imersão, de 3 a 5 minutos.

Madeiras sem envernizar:

Limpar e lixar, eliminando pó, gordura, óleos, ceras, pequenas imperfeições, etc.

Madeiras envernizadas ou pintadas:

Eliminar estas camadas e proceder como no caso anterior.

Aplicar duas ou três camadas segundo o tipo de madeira. Não é necessário lixar ou polir entre camadas.

Pode-se aplicar sobre este produto: Acritón Xyl Protector, Acritón Xyl Alta Protecção e outros vernizes Acritón.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 20 lt., 4 lt., e 750 ml.

### ARMAZENAGEM

A estabilidade máxima do produto é inferior a seis meses a uma temperatura de 20ºC. Não armazenar em embalagens abertas ou enxertadas.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

INFLAMÁVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: procurar imediatamente o médico e mostrar-lhe a etiqueta da embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.