# ACRITON ANTI-HUMIDADE

#### TINTA IMPERMEABILIZANTE

CODIGO: XTE42000

DESCRIÇÃO: Tinta mate base solvente, à base de resinas acrílicas, especialmente indicada para a impermeabilização de interiores com problemas de capilaridade, infiltrações de água, etc.

UTILIZAÇÃO: Impermeabilização de tectos e paredes de cimento, gesso, betão, ladrilho ou pedra em sótãos, garagens, adegas, armazéns, vivendas ou outros lugares onde existam problemas de humidade como manchas, fungos, efervescências… produzidos por infiltrações de água, fendas, ranhuras, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilizante.

- Transpirável. Forma uma película que é permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte.

- Excelente aderência sobre betão, cimento, fibrocimento e outros materiais usados na construção.

- Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.

- Aplicável sobre argamassas ligeiramente húmidos.

- Resistente ao desenvolvimento de fungos.

- Uma vez aplicado e seco é inofensivo para animais e plantas.

- Totalmente lavável.

- Não amarelece

## DATOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Natureza:	Resinas acrílicas modificadas

Cor:		Branco

Densidade:	1.35 –1,41Kg/L.

Conteúdo sólidos:·71±1% em peso.

Tempo de secagem:	Ao tacto: 2-3 horas

(20ºC e 65% H.R.)	Repintura: 24 horas

Rendimento teórico:	2-4 m2/lt. por demão.

Ponto de inflamação:	45 ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (i) (600/500) Máx.COVs 490g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo

Limpeza:			Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos imediatamente

depois da sua utilização.

Observações:			Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC

Máxima humidade relativa do ar: 85%

Proporcionar boa ventilação durante a aplicação.

Não misturar nunca com outras tintas.

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto a aplicar

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Limpar a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, etc.

Se a superfície tem fungos é imprescindível lava-la com lixívia e limpar abundantemente com água.

Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los aplicando uma demão de Acritón Fixador Solvente.

Superfícies novas:

Aplicar una primeira demão de Acritón Anti-humidade Passadas 24 horas aplicar uma segunda demão do produto puro.

Superfícies pintadas:

Se a tinta está em bom estado lixar (se ficar um acabamento acetinado) e limpar eliminando pó, gordura, salitre, etc. antes de aplicar Acritón Anti-humidade.

Se pelo contrário a tinta está em mau estado, mal aderente, desagregada ou fissurada, devera-se eliminar por completo e proceder como se de uma superfície nova se tratasse.

### APRESENTAÇÃO·	Embalagens de 750 ml., 4 lt. e 15 lts.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a fabricação, na embalagem original.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos